Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-3А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 1,4А. Перед эксплуатацией БП-3А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-3А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………....220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………….0,125 А

Выходное напряжение …………………………………………………………...12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………1,4  А

Габаритные размеры……………………………………………………………...125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………..2

Вес, не более.……………………………………………………………………...1 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более ………………………….……….10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-3А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 1,4А. Перед эксплуатацией БП-3А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-3А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………....220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………….0,125 А

Выходное напряжение …………………………………………………………...12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………1,4  А

Габаритные размеры……………………………………………………………...125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………..2

Вес, не более .……………………………………………………………………..1 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………………..10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А

Сертификат RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-3А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 1,4А. Перед эксплуатацией БП-3А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-3А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………....220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………….0,125 А

Выходное напряжение …………………………………………………………...12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………....1,4  А

Габаритные размеры………………………………………………………………125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………...2

Вес, не более .………………………………………………………………………1 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более ………………………….………...10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3А

Сертификат № ТС RU C-RU.ТС02.В.00098 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-3А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 1,4А. Перед эксплуатацией БП-3А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-3А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети…………………………………....220 В + 15В

# Частота  …………………………………………………………………………..50 Гц

## Номинальный потребляемый от сети ток……………………………………….0,125 А

Выходное напряжение …………………………………………………………...12 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………1,4  А

Габаритные размеры………………………………………………………………125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………...2

Вес, не более…….. ..………………………………………………………………1 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более ………………………….………..10 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-3А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-3А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-3А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,4 А сгорает термопредохранитель.

- Выход из строя БП-3А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-3А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-3А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-3А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,4 А сгорает термопредохранитель.

- Выход из строя БП-3А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-3А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-3А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-3А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,4 А сгорает термопредохранитель.

- Выход из строя БП-3А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-3А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-3А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-3А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-3А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,4 А сгорает термопредохранитель.

- Выход из строя БП-3А вследствие механических повреждений.

- Отсутствия паспорта с датой продажи.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178, г. Санкт-Петербург,  В.О.,  7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец_______________________________________________________